Załącznik Nr 1

Opis techniczny

| Parametry | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. Typ nadwozia | - kabina na ramie; - przeszklenie w części osobowej; - przystosowany do przewozu min. 5 osób, wyposażony w co najmniej 4 drzwi; - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu; - przedział osobowy wyłożony tapicerka i podsufitka; |
| 2.Wyposażenie | - belka świetlna z napisem „STRAŻ”; - generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych dla pojazdów uprzywilejowanych z możliwością podawania komunikatów słownych; - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość –VHF 136-174 MHz , moc -1-25 W , odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów , wyświetlacz min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu; - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu; - lampy błyskowe zderzakowe stroboskopowe; - tablice magnetyczne z napisem STRAŻ; - orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak i zabezpieczające przednie światła; - podstawa pod wyciągarkę + wyciągarka 3,5 T; - oświetlenie przedziału pasażerskiego i ładunkowego włączane z kabiny kierowcy; - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy; - przenośna lampa halogenowa – szperacz zasilana z gniazda zapalniczki; - hak typu kulowego do przyczepy do przyczepy o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291; - gniazdo elektryczne do przyczepy – 12 V , 7-biegunowe wg. PN- 83/S76055; - układ ABS; - poduszka powietrzna kierowcy; |
| 3. Dopuszczalna masa całkowita | - masa własna 1900 – 2000 kg; - masa całkowita do 3500 kg; |
| 4. Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami); |
| 5. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu | Minimum 3 %; |
| 6. Średnica zawracania (pomiędzy krawężnikami) | Nie większa niż 3 m; |
| 7 . Silnik | - z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4; |
| 8. Moc silnika | Nie mniejsza niż 80 kW; |
| 9. Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 300 Nm; |
| 10. Skrzynia biegów | Mechaniczna, minimum 5-biegowa, zsynchronizowana; |
| 11. Napęd | Oś tylna – koła bliźniacze; |
| 12. Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem; |
| 13. Zabudowa kontenerowa | Zabudowa kontenerowa z blachy aluminiowej i nierdzewnej. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, węży ssawnych itp.. Na dachu ma być zapewnione miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową i trzy węże ssawne. Długość zabudowy minimum 2250 mm. Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę minimum 1000 mm każda. Roleta w ścianie tylnej o szerokości minimum 800 mm. Rolety aluminiowe pyło- i wodoszczelne. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Półki aluminiowe mocowane do stelaż ze stali nierdzewnej, zapewniające miejsce na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze: - motopompę M8/8 lub wysokociśnieniowy agregat wodny; - lekki zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego; - piłę do betony i stali; - piłę do drewna; - węże tłoczne; - prądownice. Pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnych) |
| 14.Wyposażenie dodatkowe | Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp minimum 1000 w (2 x 500 W) zamocowany na stałe w pojeździe. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m |
| 15. Kolor pojazdu | - czerwony |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji musza być zgodne z „Wymogami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „Wymaganiami Ogólnymi i Szczegółowymi dla Samochodów Ratowniczo – Gaśniczych KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzącego w skład zamówienia.

Samochód musi posiadać aktualne świadectwo lub pozytywna opinie CNBOP