SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Inwestor: Gmina Popów – Urząd Gminy

- Budowa kanalizacji sanitarnej Popów – Zbory - Florianów.

Obiekt: Sieć Kanalizacji Sanitarnej

Adres: Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

Data: Grudzień 2008 r.

ST- 01 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru Robót w ramach realizacji Sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Popów – Zbory - Florianów

1. 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu

i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1. 1.

1. 3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót

wymienionych w punkcie 1. 1. związanych z wykonaniem sieci kanalizacji

sanitarnej.

Zakres robót obejmuje:

KANALIZACJA SANITARNA

1. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk

o średnicy zew. 200, 250 mm

2. Studnie kanalizacyjne rewizyjne o śr.

1200 mm, głębokości 2.0 - 3.0 m

1. 4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z

właściwymi obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi

Europejskimi lub Polskimi Normami

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót z

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2. 1. Wymagania ogólne

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez

Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy,

stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

Przy budowie podziemnej sieci kanalizacji sanitarnej naleŻy stosować rury i inne

materiały uzgodnione z Właścicielami Sieci oraz zgodne z Dokumentacją

Projektową.

2. 2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak rury, kształtki, studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych

itp. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny

stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących

mieć wpływ na jakość Robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać

badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera.

2. 3. Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: rury, kształtki składowane na placu budowy powinny być

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami

atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki powinny być

układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.

Miejsce składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie

mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła.

Składowanie materiału w temperaturze ponad +5 C pozwala na

obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w

odcinkach należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub

gęsto ułożonych podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na

wysokość nie przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej

warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.

2. 4. Rury kanałowe

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej będą używane rury PCV wg PN- EN

1401-1: 1999.

2. 5. Studzienki kanalizacyjne

Stosować studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm ze

szczelnym dnem, stopniami złazowymi, płytą przykrywającą Żelbetowa i

włazami Żeliwnymi typu ciężkiego Ø 600 mm zgodnie z Dokumentacją

Projektową i PN- B- 10729: 1999.

3. SPRZĘT

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosować następujący sprzęt

mechaniczny:

- koparka podsiębierna,

- Żuraw samochodowy,

- spycharka gąsienicowa,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materiałów mogą być użyte wyłącznie samochody skrzyniowe.

Na samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu i zabezpieczone

przed zarysowaniem. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami

przystosowanymi do przewozu długich elementów, względnie w specjalnych

pojemnikach. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można

dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. Należy zwrócić uwagę aby

rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego

mechanicznie uszkodzone. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy

przewozić krytymi środkami transportu. Na materiałach z polietylenu nie wolno

przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak

wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów wykonawca

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna,

gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o

średnicy 1.2 m należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w

sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki

transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu

mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej

granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5. 1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i

Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą

wykonywane Roboty związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje się wykonanie następujących Robót:

- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie,

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji

5. 2. Ułożenie sieci kanalizacyjnej

Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej należy układać na dnie wykopu na podsypce

piaskowej o grubości 15 cm, obsypać i przykryć go warstwą piasku o grubości 30

cm.

Łączenie rur PCV na wcisk z uszczelnieniem za pomocą uszczelek gumowych

Spadki przewodów i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z

Dokumentacją Projektową i odpowiednimi Normami.

5. 3. Zakres robót przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

- wykonanie podłoża pod fundament,

- wykonanie fundamentu, komory roboczej i kinety,

- montaż kręgów betonowych,

- osadzenie klamer włazowych i Roboty izolacyjne,

- ułożenie płyty z włazem

5. 4. Próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej

Próbę szczelności rur z PCV przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B- 10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z

podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed

poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości

sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w normach: PN-B- 10725 i

PN- 92/B- 10735.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. 1. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonania Robót w zakresie ich

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami

Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i

normami

- sprawdzenie zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową

- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy

podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i

studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw

włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosić więcej niż +- 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0.1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna

przekraczać +- 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie

powinno przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym

spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do +- 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7. 1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3. są:

m - z dokładnością do 0.01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przed zasypaniem rurociąg winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego

geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach.

Montaż studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych

podlegają odbiorowi Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu.

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez

Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów odbioru.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót

bez hamowania ich postępu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją

Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o

ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Cena wykonania Robót obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne,

- zakup wszystkich materiałów z transportem,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń

podziemnych,

- wykonanie podłoża pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

- ułożenie kanalizacji z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,

- wykonanie próby szczelności i wytrzymałości kanalizacji,

- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w

niezbędnym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN- B- 10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-92/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze

- PN- B- 10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

- PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN- B- 12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacja.

- PN-87/H- 74051/02 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-64/H- 74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i Żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

- PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN - EN 1401 - 1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z

nie zmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do

odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur,

kształtek i systemu.

- PN-EN 593: 2001 Armatura przemysłowa - Przepustnice metalowe.

- PN-EN 295- 1: 1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci

drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania, instrukcje

montażu opracowane przez producentów materiałów i

urządzeń.