| Inwestor: Urząd Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6 42-110 Popów | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Kod Słownika Zamówień: 45233120-6

Nazwa budowy   :         PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Adres budowy    :         ul. Kalwaryjska, 42-110 Wąsosz  Górny

Rodzaj robót      :               ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania :	KNR 2-31I, KNR 4-04I, KNR 2-01I, KNR 2-33I, KNR 5-10

|  | Opracował : mgr Waldemar Czekała |
| --- | --- |

Częstochowa, kwiecień 2009 r

Ogólna  charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlanego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

2.1. Jezdnia

Projektowane zagospodarowanie terenu w obiekty i urządzenia obejmuje lokalizację w granicy istniejącego pasa drogowego ( w granicach działki inwestora).

Konstrukcje  nawierzchni  zaprojektowano  w  oparciu o Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  z  1997 r.” Zaprojektowano  :

Nawierzchnia  jezdni  :

- warstwa ścieralna z  betonu  asfaltowego  gr.  3  cm  (o frakcji  0/12,8)

- warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego  gr.  4  cm  (o frakcji  0/16)

Podbudowa  :

Podbudowa z tłuczni o grubości warstwy 20cm. Warstwa odcinająca gr. 13 cm. Po dokonanej

rozbiórce nawierzchni na odcinku A –A1 na długości 16 m od początku opracowania,

zaprojektowano wzmocnienie (wyrównanie do projektowanej niwelety) istniejącej podbudowy warstwą tłucznia.

Pobocza :

Projektowane pobocza gruntowe szer. 1,00 m zostają wzmocnione warstwą kruszywa kamiennego  gr. do 10 cm po zagęszczeniu.

Przepusty:

Projektowane przepusty rurowe z rur polietylenowych karbowanych Ø 400 i 600 mm oraz przepust z elementów prefabrykowanych, będących właściciela posesji i złożonych w miejscu wbudowania.

Obudowa przepustów rurowych ściankami oporowymi z betonu wylewanego C 20/25. Przepust skrzynkowy na płycie wylewanej z betonu C 12/15 gr. 20 cm.

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat.  II  i  III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15 m³

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-31 ,  KNR 2-01,  KNR 4-04,  KNR – 5-10,  KNR 2-33.

| 1 | I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-31I 0803-03-050 ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 92,00 m2 | ilość 92,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt 0+00 do 0+16 : |  |  |  |  |
| 2. | (4,80+6,70) * 0,5 * 16,0 |  |  |  | 92,00 |

| 2 | KNR 2-01I 0119-04-043 ST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim | krotność 1,00 | obmiar 0,30 km | ilość 0,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,3 |  |  |  | 0,30 |

| 3 | KNR 2-31I 0803-04-050 ST D-01.02.04. Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 3 cm | krotność 2,00 | obmiar 92,00 m2 | ilość 184,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 2-31I 0816-01-040 ST D-01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 30 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 11,50 m | ilość 11,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | przepust w hekt. 0+16 na odcinku A - A1 : |  |  |  |  |
| 2. | 11,50 |  |  |  | 11,50 |

| 5 | KNR 4-04I 1101-02-060 ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km z wbudowaniem w nasyp | krotność 1,00 | obmiar 5,14 m3 | ilość 5,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gruz z nawierzchni : |  |  |  |  |
| 2. | 92,0 * 0,05 |  |  |  | 4,60 |
| 3. | gruz z przepustu : |  |  |  |  |
| 4. | 0,942 * 11,50 * 0,05 |  |  |  | 0,54 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 5,14 |

| 6 | KNR 2-01I 0205-02-060 ST D-02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III z wbudowaniem w nasyp | krotność 1,00 | obmiar 181,30 m3 | ilość 181,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość robót wg tabeli wyliczeń : |  |  |  |  |
| 2. | 181,3 |  |  |  | 181,30 |

| 7 | KNR 2-01I 0212-01-060 ST D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunrt z korytowania | krotność 1,00 | obmiar 481,30 m3 | ilość 481,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ilość wg wyliczeń objętości : |  |  |  |  |
| 2. | 481,3 |  |  |  | 481,30 |

| 8 | KNR 2-01I 0235-02-060 ST D-02.03.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV | krotność 1,00 | obmiar 662,60 m3 | ilość 662,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 181,3 + 481,3 |  |  |  | 662,60 |

| 9 | KNR 2-01I 0237-0301-060 ST D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III. | krotność 1,00 | obmiar 653,47 m3 | ilość 653,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A - A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 2. | 662,66 - ( 6,72 + 2,47) |  |  |  | 653,47 |

| 10 | KNR 2-01I 0211-01-060 ST D-02.03.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach z korytowania. Grunt kat.I-III | krotność 1,00 | obmiar 176,61 m3 | ilość 176,61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomniejszono o grunt wbudowany w nasyp : |  |  |  |  |
| 2. | (113,12+400,92+23,40+120,47) - 481,3 |  |  |  | 176,61 |

| 2 | II. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 11 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 282,80 m2 | ilość 282,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A1 - B - B2 od hekt. 0+12,50 do 0+63 : |  |  |  |  |
| 2. | 50,5 * 5,60 |  |  |  | 282,80 |

| 12 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV pow. 20 cm | krotność 4,00 | obmiar 282,80 m2 | ilość 1 131,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01. Mechaniczne wykonywanie korya na całej szerokości jezdni . Głębokość 35 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 1 145,50 m2 | ilość 1 145,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek B3 - B2 - B4 : |  |  |  |  |
| 2. | 10,50 * 5,60 + 18,50 * 3,60 |  |  |  | 125,40 |
| 3. | poszerzenie na lukach : |  |  |  |  |
| 4. | 5 * 5 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 |  |  |  | 20,50 |
| 5. | Odcinek A - A1 - A2 od hekt. 0 + 16 do 1 + 94,5 : |  |  |  |  |
| 6. | 178,5 * 5,60 |  |  |  | 999,60 |
| 14 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01. Dodatek za każde dalsze 5 cm. pow. 20 cm | krotność 3,00 | obmiar 1 145,50 m2 | ilość 3 436,50 |  |

| 15 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 78,00 m2 | ilość 78,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A1 - B od hekt. 0+00 do 12,50 : |  |  |  |  |
| 2. | 12,50 * 5,60 |  |  |  | 70,00 |
| 3. | poszerzenie na łuku : |  |  |  |  |
| 4. | 4,0 * 4,0 * 0,5 |  |  |  | 8,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 78,00 |

| 16 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01. Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm . Kategoria gruntu I-IV | krotność 2,00 | obmiar 78,00 m2 | ilość 156,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01. Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 602,39 m2 | ilość 602,39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A1 - B - B2 od hekt. 0+63 do 1+05 : |  |  |  |  |
| 2. | 42,0 * 5,60 |  |  |  | 235,20 |
| 3. | Odcinek A1 - A2 od hekt. 1 +94,50 do 2 +44 : |  |  |  |  |
| 4. | 49,50 * 5,60 |  |  |  | 277,20 |
| 5. | od hekt. 2 +92 do 2 + 99,32 : |  |  |  |  |
| 6. | 7,32 * 5,60 |  |  |  | 40,99 |
| 7. | poszerzenie na lukach : |  |  |  |  |
| 8. | 7,0 * 7,0 * 0,5 * 2 |  |  |  | 49,00 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 602,39 |

| 18 | KNR 2-31I 0103-04-050 D-04.01.01. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV - powierzchnie nasypowe | krotność 1,00 | obmiar 505,85 m2 | ilość 505,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A1 - A2 od hekt. 2 + 44 do 2 + 92 : |  |  |  |  |
| 2. | 48,0 * 5,60 |  |  |  | 268,80 |
| 3. | stanowiska postojowe : |  |  |  |  |
| 4. | 25,0 * 5,0 |  |  |  | 125,00 |
| 5. | poszerzsenia : |  |  |  |  |
| 6. | 1,50 * 1,50 * 0,5 * 2 |  |  |  | 2,25 |
| 7. | Odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 8. | 28,0 * 3,60 |  |  |  | 100,80 |
| 9. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 10. | 3 * 3 * 0,5 * 2 |  |  |  | 9,00 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 505,85 |

| 19 | KNR 2-31I 0402-04-060 D-08.01.01. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym. 15 x 30 + 10 x 30 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,84 m3 | ilość 3,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (25+1,50+1,50+1,50+1,50+4+4+25)*(0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 3,84 |

| 20 | KNR 2-31I 0403-03-040 D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 36,00 m | ilość 36,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,50+1,50+4+4+25 |  |  |  | 36,00 |

| 21 | KNR 2-31I 0403-05-040 D-08.01.01. Krawężniki betonowe najazdowy (wtopiony) o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 28,00 m | ilość 28,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,50 + 1,50 + 25,0 |  |  |  | 28,00 |

| 22 | KNR 2-31I 0104-05-050 D-04.02.01. Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 614,54 m2 | ilość 2 614,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek A - A1 - A2 od hekt. 0+16 do 2+99,32 : |  |  |  |  |
| 2. | 283,32 * 5,60 |  |  |  | 1 586,59 |
| 3. | poszerzenie na lukach : |  |  |  |  |
| 4. | 7 * 7 * 0,5 * 2 |  |  |  | 49,00 |
| 5. | stanowiska postojowe : |  |  |  |  |
| 6. | 25,0 * 5,0 |  |  |  | 125,00 |
| 7. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 8. | 1,50 * 1,50 * 0,5 * 2 |  |  |  | 2,25 |
| 9. | Odcinek A1 - B - B2 : |  |  |  |  |
| 10. | 105 * 5,60 |  |  |  | 588,00 |
| 11. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 12. | 4 * 4 * 0,5 |  |  |  | 8,00 |
| 13. | Odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 14. | 28,0 * 3,60 |  |  |  | 100,80 |
| 15. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 16. | 3 * 3 * 0,5 * 2 |  |  |  | 9,00 |
| 17. | odcinek B3 - B2 - B4 : |  |  |  |  |
| 18. | 10,50 * 5,60 + 18,50 * 3,60 |  |  |  | 125,40 |
| 19. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 20. | 5 * 5 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 |  |  |  | 20,50 |
| 21. |  |  |  |  | ------------- |
| 22. | Suma |  |  |  | 2 614,54 |

| 23 | KNR 2-31I 0104-06-050 D-04.02.01. Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm | krotność 3,00 | obmiar 2 614,54 m2 | ilość 7 843,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 614,54 m2 | ilość 2 614,54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2614,54 |  |  |  | 2 614,54 |

| 25 | KNR 2-31I 0114-06-050 D-04.02.01. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 2 614,54 m2 | ilość 13 072,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | KNR 2-31I 0117-03-050 D-04.02.01. Wzmocnienie z tłucznia kamiennego średnio twardego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm | krotność 1,00 | obmiar 89,60 m2 | ilość 89,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek A - A1 od hekt 0+00 do 0+16 : |  |  |  |  |
| 2. | 16,0 * 5,60 |  |  |  | 89,60 |

| 3 | III. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 27 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.0. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 2 576,89 m2 | ilość 2 576,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2487,29 + 89,60 |  |  |  | 2 576,89 |

| 28 | KNR 2-31I 0310-01-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 438,50 m2 | ilość 2 438,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | poszerzenie o odsadzki obustronne : |  |  |  |  |
| 2. | Odcinek A - A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 3. | 299,32 * 5,30 |  |  |  | 1 586,40 |
| 4. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 5. | 7 * 7 * 0,5 * 2 |  |  |  | 49,00 |
| 6. | Odcinek A1 - B - B2 : |  |  |  |  |
| 7. | 105 * 5,30 |  |  |  | 556,50 |
| 8. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 9. | 4 * 4 * 0,5 |  |  |  | 8,00 |
| 10. | odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 11. | 28,0 * 3,30 |  |  |  | 92,40 |
| 12. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 13. | 3 * 3 * 0,5 * 2 |  |  |  | 9,00 |
| 14. | Odcinek B3 - B2 - B4 : |  |  |  |  |
| 15. | 10,50 * 5,30 + 18,50 * 3,30 |  |  |  | 116,70 |
| 16. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 17. | 5 * 5 * 0,5 + 4 * 4 * 0,5 |  |  |  | 20,50 |
| 18. |  |  |  |  | ------------- |
| 19. | Suma |  |  |  | 2 438,50 |

| 29 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | krotność 1,00 | obmiar 2 300,10 m2 | ilość 2 300,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek A - A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 2. | 299,32 * 5,0 |  |  |  | 1 496,60 |
| 3. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 4. | 49,0 |  |  |  | 49,00 |
| 5. | Odcinek A1 - B - B2 : |  |  |  |  |
| 6. | 105,0 * 5,0 |  |  |  | 525,00 |
| 7. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 8. | 8,0 |  |  |  | 8,00 |
| 9. | Odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 10. | 28,0 * 3,0 |  |  |  | 84,00 |
| 11. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 12. | 3 * 3 * 0,5 * 2 |  |  |  | 9,00 |
| 13. | Odcinek B3 - B2 - B4 : |  |  |  |  |
| 14. | 10,50 * 5,0 + 18,50 * 3,0 |  |  |  | 108,00 |
| 15. | poszerzenie : |  |  |  |  |
| 16. | 5 * 5 * 0,5 + 4 * 4 *0,5 |  |  |  | 20,50 |
| 17. |  |  |  |  | ------------- |
| 18. | Suma |  |  |  | 2 300,10 |

| 30 | KNR 2-31I 0511-03-050 D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 122,75 m2 | ilość 122,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowiska postojowe na odcinku A1 - A2 z pomniejszeniem o powierzchnie pasów rozdziału stanowisk : |  |  |  |  |
| 2. | (25*5+1,50*1,50*0,5*2)-(0,20*5,0*0,5*9) |  |  |  | 122,75 |

| 31 | KNR 2-31I 0511-0301-050 D-05.03.23. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - rozdział stanowisk postojowych | krotność 1,00 | obmiar 4,50 m2 | ilość 4,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,20 * 5,0 * 0,5 * 9 |  |  |  | 4,50 |

| 4 | IV. ZJAZDY NA POSESJE |
| --- | --- |

| 32 | KNR 2-31I 0102-01-050 D-04.01.01 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 30 cm. Kategoria gruntu II-IV. Zjazdy na posesje | krotność 1,00 | obmiar 86,50 m2 | ilość 86,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek A - A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 2. | (4+6,50) * 0,5 * 8 |  |  |  | 42,00 |
| 3. | (5+8) * 0,5 * 2,50 |  |  |  | 16,25 |
| 4. | odcinek A1 - B - B2 : |  |  |  |  |
| 5. | (4,50+7,50)*0,5 * 1,5 |  |  |  | 9,00 |
| 6. | (4+7)*0,5*1,5 |  |  |  | 8,25 |
| 7. | odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 8. | (4 + 7) * 0,5 * 2,0 |  |  |  | 11,00 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 86,50 |

| 33 | KNR 2-31I 0102-02-050 D-04.01.01 Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 4,00 | obmiar 86,50 m2 | ilość 346,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | KNR 2-31I 0104-03-050 D-04.02.01 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 86,50 m2 | ilość 86,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86,50 |  |  |  | 86,50 |

| 35 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - nawierzchnia zjazdów | krotność 1,00 | obmiar 86,50 m2 | ilość 86,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86,5 |  |  |  | 86,50 |

| 36 | KNR 2-31I 0114-06-050 D-04.04.02 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 86,50 m2 | ilość 432,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | KNR 2-01I 0211-01-060 D-04.02.02 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunt z korytowania pod nawierzchnie zjazdów | krotność 1,00 | obmiar 25,95 m3 | ilość 25,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86,50 * 0,30 |  |  |  | 25,95 |

| 5 | V. PRZEPUSTY |
| --- | --- |

| 38 | KNR 2-01I 0217-02-060 D-03.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III | krotność 1,00 | obmiar 48,51 m3 | ilość 48,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykopy pod przepusty - przepust A - A1 - A2 w hekt. 0+21 przy głebokości uśrednionej (0,75+0,68+0,79):3=0,74 : |  |  |  |  |
| 2. | 18 * 1,20 * 0,74 |  |  |  | 15,98 |
| 3. | poszerzenia pod fundamenty scianek czolowych : |  |  |  |  |
| 4. | (1,50+1,20+1,30)*1,0*0,74 |  |  |  | 2,96 |
| 5. | przepust w hekt. 2 + 50 przy głebokości uśrednionej (0,57+0,71+0,32):3 = 0,53 m : |  |  |  |  |
| 6. | 12,0 * 1,80 * 0,53 |  |  |  | 11,45 |
| 7. | poszerzenie pod fyndamenty ścianek : |  |  |  |  |
| 8. | (1,80 + 1,80) * 1,0 * 0,70 |  |  |  | 2,52 |
| 9. | Przepust B2 - B4 w hekt. 0+21,50 - wykop pod plytę fundamentową : |  |  |  |  |
| 10. | 6 * 2,0 * 1,30 |  |  |  | 15,60 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 48,51 |

| 39 | KNR 2-31I 0605-01-060 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. warstwy 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 4,13 m3 | ilość 4,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | podłoże pod rury przepustów gr. 10 cm : |  |  |  |  |
| 2. | (18 * 0,6 + 12 * 0,8) * 0,10 |  |  |  | 2,04 |
| 3. | ścianki wlotowe przepustów : |  |  |  |  |
| 4. | (1,80+1,80+1,50+1,0)*0,10 |  |  |  | 0,61 |
| 5. | podsypka pod płyte betonowa : |  |  |  |  |
| 6. | 1,64 *6,0 * 0,15 |  |  |  | 1,48 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 4,13 |

| 40 | KNR 2-31I 0605-06-040 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polietylenu HDPE karbowane SN 8 o średnicy 40 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 18,00 m | ilość 18,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18,0 |  |  |  | 18,00 |

| 41 | KNR 2-31I 0605-08-040 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z polietylenu HDPE karbowane SN 8 o średnicy 60 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 12,00 m | ilość 12,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12,0 |  |  |  | 12,00 |

| 42 | KNR 2-31I 0605-02-060 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | krotność 1,00 | obmiar 3,68 m3 | ilość 3,68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | fundamenty scianek czolowych : |  |  |  |  |
| 2. | (1,80+1,80+1,50+1,0)*0,40*0,70 |  |  |  | 1,71 |
| 3. | płyta fundamentowa przepustu ramowego : |  |  |  |  |
| 4. | 1,64 * 6,0 * 0,20 |  |  |  | 1,97 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 3,68 |

| 43 | KNR 2-31I 0605-03-020 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | ilość 3,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,0 |  |  |  | 3,00 |

| 44 | KNR 2-31I 0605-05-020 D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | ilość 2,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |

| 45 | KNR 2-33I 0604-0401-040 D-03.01.01 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju o wym.1,50x1,50 m, ,z zagruntowaniem emulsją asfaltową | krotność 1,00 | obmiar 6,00 m | ilość 6,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |

| 46 | KNR 2-01I 0230-01-060 D-03.01.01 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III zasypywanie przepustów wnek ścianek czolowych - analogia | krotność 1,00 | obmiar 32,31 m3 | ilość 32,31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 48,5-(2,04+0,12+1,47+3,14*0,2*0,2*18+3,14*0,3*0,3*12+1,44*6*0,8) |  |  |  | 32,31 |

| 47 | KNR 2-01I 0211-01-060 D-03.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III | krotność 1,00 | obmiar 16,20 m3 | ilość 16,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nadmiar gruntu z wykopów : |  |  |  |  |
| 2. | 48,5 - 32,3 |  |  |  | 16,20 |

| 6 | VI. OZNAKOWANIE |
| --- | --- |

| 48 | KNR 2-31I 0702-01-020 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | ilość 3,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,0 |  |  |  | 3,00 |

| 49 | KNR 2-31I 0703-01-020 D-07.02.01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | ilość 3,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | znaki A-7; A-6b; A-6c ; |  |  |  |  |
| 2. | 3,0 |  |  |  | 3,00 |

| D-10.09.01 | VII. ROBOTY RÓŻNE |
| --- | --- |

| 50 | KNR 2-01I 0310-02-060 D-10.09.01 Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - odkrywka kabli telekomunikacyjnych | krotność 1,00 | obmiar 7,70 m3 | ilość 7,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek B - B2 : |  |  |  |  |
| 2. | 8 * 0,5 * 0,7 |  |  |  | 2,80 |
| 3. | odcinek A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 4. | 14 * 0,5 * 0,7 |  |  |  | 4,90 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 7,70 |

| 51 | KNR 2-01I 0318-02-060 D-10.09.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV - zasypywanie kabli | krotność 1,00 | obmiar 7,49 m3 | ilość 7,49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,70-(3,14*0,055*0,055*22) |  |  |  | 7,49 |

| 52 | KNR 5-10 0303-02-040 D-10.09.01 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | krotność 1,00 | obmiar 22,00 m | ilość 22,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 + 14 |  |  |  | 22,00 |

| 53 | KNR 2-31I 0103-02-050 D-04.01.01 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV - wzmocnienie poboczy | krotność 1,00 | obmiar 822,00 m2 | ilość 822,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek A - A1 - A2 strona lewa i prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 267 * 1,0 |  |  |  | 267,00 |
| 3. | 280 * 1,0 |  |  |  | 280,00 |
| 4. | Odcinek B - B1 strona lewa i prawa : |  |  |  |  |
| 5. | 20 * 1,0 + 25 * 1,0 |  |  |  | 45,00 |
| 6. | odcinek B3 - B2 - B4 strona lewa i prawa : |  |  |  |  |
| 7. | 30 * 1,0 + 20 * 1,0 |  |  |  | 50,00 |
| 8. | odcinek A1 - B - B2 strona lewa i prawa : |  |  |  |  |
| 9. | 90 * 1,0 + 90 * 1,0 |  |  |  | 180,00 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 822,00 |

| 54 | KNR 2-31I 0114-07-050 D-06.03.01 Warstwa z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wzmocnienie poboczy (analogia) | krotność 1,00 | obmiar 822,00 m2 | ilość 822,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 822,0 |  |  |  | 822,00 |

| 55 | KNR 2-31I 0114-08-050 D-06.03.01 Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | krotność 2,00 | obmiar 822,00 m2 | ilość 1 644,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | KNR 2-01I 0516-04-050 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia | krotność 1,00 | obmiar 78,00 m2 | ilość 78,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | skarpa na odcinki A1 - A2 od km 1+00 do 1+65 : |  |  |  |  |
| 2. | 65,0 * 1,20 |  |  |  | 78,00 |

| 57 | KNR 2-01I 0505-01-050 D-09.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III - przyjeto szer. 2,0 m po obu stronach drogi | krotność 1,00 | obmiar 1 812,00 m2 | ilość 1 812,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek A - A1 - A2 : |  |  |  |  |
| 2. | 299,0 * 2,0 * 2 |  |  |  | 1 196,00 |
| 3. | odcinek A1 - B - B2 : |  |  |  |  |
| 4. | 105 * 2 * 2 |  |  |  | 420,00 |
| 5. | odcinek B - B1 : |  |  |  |  |
| 6. | 28,0 * 2 + 20 * 1,0 |  |  |  | 76,00 |
| 7. | odcinek B3 - B2 - B4 : |  |  |  |  |
| 8. | 30,0 * 2 * 2 |  |  |  | 120,00 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 1 812,00 |

| 58 | KNR 2-01I 0510-01-050 D-09.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 812,00 m2 | ilość 1 812,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1812,0 |  |  |  | 1 812,00 |

| 59 | KNR 2-31I 1403-06-040 D-06.01.01 Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm . Odcinek A1 - A2 i wylot z przepustu w hekt. 0+21,50, na odcinku B2 - B4 do wlotu przepustu docelowego pod droga powiatową | krotność 1,00 | obmiar 90,00 m | ilość 90,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 75+ 15,0 |  |  |  | 90,00 |

| 60 | KNR 2-31I 1406-04-020 D01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | krotność 1,00 | obmiar 6,00 szt | ilość 6,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6,0 |  |  |  | 6,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 46,3840 |  |  |
| 2. |  | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 1 314,2139 |  |  |
| 3. |  | 1040402 | Asfalt izolacyjny | kg | 54,6000 |  |  |
| 4. |  | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 44,6500 |  |  |
| 5. |  | 1323709 | Słupki z rur stalowych o śred. 50 mm | kg | 32,7000 |  |  |
| 6. |  | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,3480 |  |  |
| 7. |  | 1352899 | Tablice znaków drogowych | szt | 3,0000 |  |  |
| 8. |  | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń | t | 1 333,4688 |  |  |
| 9. |  | 1601899 | Piasek | m3 | 440,9750 |  |  |
| 10. |  | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych | m3 | 5,0466 |  |  |
| 11. |  | 1602699 | Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych | m3 | 5,0750 |  |  |
| 12. |  | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 175,9577 |  |  |
| 13. |  | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 242,6304 |  |  |
| 14. |  | 1690099 | Gruz | m3 | 0,1350 |  |  |
| 15. |  | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,2618 |  |  |
| 16. |  | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 1,4888 |  |  |
| 17. |  | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,9594 |  |  |
| 18. | * | 1904899 | Elementy prefabrykowane - zbrojone zakupione przez właściciela zjazdu | szt | 6,0000 |  |  |
| 19. | * | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe 15 x 30 cm | m | 36,7200 |  |  |
| 20. | * | 2220099/1 | Krawężniki drogowe betonowe - najazdowy o wym. 15 x 22 cm | m | 28,5600 |  |  |
| 21. | * | 2221403/1 | Płyty prefabrykowane betonowe ażurowe o wym. 60 x 40 x 10 cm cm | szt | 330,9696 |  |  |
| 22. | * | 2222120 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare typu "Behaton" | m2 | 125,8187 |  |  |
| 23. | * | 2222130 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,czerwona typu "Behaton" | m2 | 4,6125 |  |  |
| 24. |  | 2301104 | Papa asfaltowa na osnowie z folii alumin. | m2 | 16,4400 |  |  |
| 25. | * | 2370696 | Mieszanka betonowa B-100 | m3 | 9,8114 |  |  |
| 26. | * | 2370696/1 | Mieszanka betonowa B-200 | m3 | 1,1100 |  |  |
| 27. |  | 2370699 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 6,6000 |  |  |
| 28. |  | 2380899 | Zaprawa | m3 | 0,2400 |  |  |
| 29. |  | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,5407 |  |  |
| 30. |  | 3930000 | Woda | m3 | 94,0863 |  |  |
| 31. |  | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0858 |  |  |
| 32. |  | 3990400 | Ziemia urodzajna (humus) | m3 | 94,2240 |  |  |
| 33. |  | 3990799 | Nasiona traw | kg | 21,7440 |  |  |
| 34. | * | 5430704/1 | Rury z polietylenu HDPE średn.400 | m | 18,5400 |  |  |
| 35. | * | 5430706/2 | Rury z polietylenu HDPE o średn. 600 mm | m | 12,3600 |  |  |
| 36. | * | 5631299 | Rury przepustowe z PCW - arota | m | 22,8800 |  |  |
| 37. |  | 5644302 | Dwukielichy,śred.110 mm | szt | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |