Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel. /0-34/  366-50-29, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

Faza  dokumentacji:		PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestycja:	Przebudowa drogi gminnej kl. „D”

– przedłużenie ulicy Kalwaryjskiej do skrzyżowania z drogą powiatową Nr S2014 relacji Wąsosz – Kule wraz z sięgaczami

w m. Wąsosz Górny

(dz. Nr ewid.: 259/6 – obręb Wąsosz Górny)

Lokalizacja:			Wąsosz Górny - gm. Popów

Branża:				DROGOWA

Inwestor:		Urząd Gminy Popów

Zawady, ul. Częstochowska 6

42 – 110 Popów

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził: inż. T. Klimczak

Częstochowa, kwiecień 2009 r.

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Lokalizacja

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Warunki  gruntowo – wodne

  - Projektowana  trasa

  - Profil  podłużny

  - Przekroje  poprzeczne  (geometria  jezdni)

  - Nawierzchnia  i  podbudowa

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Oznakowanie

  - Roboty  dodatkowe

  - Bezpieczeństwo  i  Ochrona  Zdrowia

Załączniki  :

- Opinia  Nr  35/2009  z dnia 04.02.2009 r Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Uzgodnienie na planie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2014 S Wąsosz-Kule

- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku – pismo Nr ONS/NZ/523-12/509/09 z dnia 03.03.2009 r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

- Postanowienie Starosty Kłobuckiego - Wydziału Rolnictwa i Ochrony  Środowiska Starostwa Kłobuckiego -  pismo  Nr ROŚ.II. 7633/13/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

- Postanowienie Wójta Gminy Popów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. inwestycji – pismo nr OŚ.IV.7624/13/09 z dnia 13.03.2009 r.

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -  Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 500

Rys. Nr  2  -  Profil podłużny odcinka A-A1-A2 w skali 1:50/500

Rys. Nr  3  -  Profile podłużne odcinka A1-B-B2;  B3-B2-B4;  B-B1  w skali 1:50/500

Rys. Nr  4  -  Przekroje konstrukcyjne jezdni w skali 1 : 50

Rys. Nr  5  -  Przepusty – rzuty, przekroje  w skali 1 : 50/20

Rys. Nr  6  -  Przekroje poprzeczne  odcinka A-A1-A2 w skali 1:100

Rys. Nr  7  -  Przekroje poprzeczne  odcinka A1-B-B2 i B-B1 w skali 1:50

A.  Część  opisowa  :

3.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa  opracowania

- Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 wydany przez Powiatowy Ośrodek

Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Kłobucku

- Opinia  Nr  35/2009  z dnia 04.02.2009 r. Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Uzgodnienie na planie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w sprawie projektowanego skrzyżowania z drogą powiatową nr 2014 S Wąsosz-Kule

- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku – pismo Nr ONS/NZ/523-12/509/09 z dnia 03.03.2009 r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

- Postanowienie Starosty Kłobuckiego - Wydziału Rolnictwa i Ochrony  Środowiska Starostwa Kłobuckiego -  pismo  Nr ROŚ.II. 7633/13/09 z dnia 09.03.2009 r. w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu

- Postanowienie Wójta Gminy Popów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. inwestycji – pismo nr OŚ.IV.7624/13/09 z dnia 13.03.2009 r.

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.).

- Katalog Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  Instytutu Badawczego  Dróg  i  Mostów  Generalnej Dyrekcji  Dróg  Publicznych  z 1997 r.

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół  projektowy  „Projbud”  w  Częstochowie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka drogi gminnej usytuowanej w istniejącym pasie drogowym.

3.3.  Lokalizacja

Projektowana  droga  jest przedłużeniem istniejącej ulicy Kalwaryjskiej. Początek opracowania w hekt. 0+00 stanowi istniejąca jezdnia o nawierzchni  bitumicznej. Na odcinku 16,0 m od hekt. 0+00  nawierzchnia do całkowitej rozbiórki. Droga zlokalizowana po terenie    Urzędu Gminy. Zakończenie na krawędzi drogi powiatowej – ulicy Nadrzecznej w hekt. 2+99,32. Granicą terenu jest zabudowa mieszkalna od kierunku północnego i terenu częściowo zabudowanego od kierunku południowego (skarpa okalająca teren zabudowy).

3.4. Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej żużlem paleniskowym i niesortem tłuczniowym. Brak linii rozgraniczających pas drogowy. Przedmiotowa działka o nr ewid. 259/6 stanowi własność gminną i graniczy z istniejącą zabudową typu siedliskowego – zabudowa mieszkalna i gospodarska. Teren wokół działki gminnej zróżnicowany o lokalne wzniesienia od rzędnej 188,00 do 194,40 m npm. Przy południowej granicy działki zlokalizowane są kapliczki zwane „Kalwarią”. Są one przedmiotem kultu religijnego, gdzie odbywają się pielgrzymki wiernych. Nawierzchnia na całym odcinku bez  spadków poprzecznych i odwodnienia. Odcinek A-A1-A2 szer. 4,00 m o nawierzchni gruntowej. Jedynie w okolicy skrzyżowania z ul. Nadrzeczną (drogą powiatową) utwardzony niesortem tłuczniowym (w części nasypowej). Odcinek A1-B-B2 szer. 6,00 – 6,50 m, utwardzony żużlem paleniskowym. Teren sporadycznie zadrzewiony, nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Uzbrojenie terenu stanowią sieci :

-  sieć wodociągowa  ( 200 mm z przyłączami ( 45 mm

-  sieć napowietrzna eNN (przy drodze powiatowej)

-  sieć kablowa i napowietrzna telefoniczna

3.5. Warunki  gruntowo – wodne

W oparciu o dokonane odkrywki i opinie mieszkańców oraz badań pod sieci wodociągowe , na omawianym terenie, stwierdzono, że w budowie geologicznej rejonu badań biorą udział osady jury górnej i czwartorzędu. Utwory czwartorzędowe zalegają na wapieniach tworząc pokrywę o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Są to osady piaszczyste (wodnolodowcowe) z wkładkami utworów spoistych, tworzących nieregularne płaty o zmiennej miąższości. Górne warstwy podłoża stanowią grunty przepuszczalne w postaci piasków. Warunki gruntowe i wodne określa się jako dobre.

3.6. Projektowana  trasa

Trasa  projektowana  przebiega  po  istniejącym  śladzie drogi gruntowej.  Początek  opracowania  to  istniejąca nawierzchnia bitumiczna w hekt. 0+00 oznaczony jako pkt  „A” (16,00 m od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej) z  zakończeniem na krawędzi jezdni ul. Nadrzecznej (droga powiatowa relacji „Wąsosz– Kule”) w hekt. 2+99,32, oznaczonej jako pkt  „A2”. Odcinek „A-A1-A2” szer. 5,00 m o załamaniach osi  oznakowanych literowo „W”. Załamania osi od „W1” do „W4” wyokrąglono łukami poziomymi o  promieniach R  od 22,5 m do 100m. Skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową o wyokrąglonych krawędziach  łukami  R-8,0 m. W pkt. „A1” zaprojektowano dojazd do zlokalizowanej zabudowy siedliskowej szer. 5,00 m oznaczony A1-B-B2 z sięgaczami B-B1 i B3-B2-B4 szer. 3.00 m. Na głównym odcinku komunikacyjnym A-A1-A2 w hekt. 2+11 do 2+36 zaprojektowano prawostronną zatokę postojową dla samochodów osobowych w ilości 10 stanowisk.

3.7.  Profil  podłużny

Pod  względem  wysokościowym  niweletę  drogi  dowiązano  do  istniejącej krawędzi  jezdni  drogi powiatowej w hekt. 2+99,32 oraz istniejącej nawierzchni ul. Kalwaryjskiej w hekt. 0+00  i istniejących  zjazdów na posesje.  Jako poziom  odniesienia - reperu  roboczego -  przyjęto  rzędną zaworu wodociągowego, zlokalizowanego w poboczu drogi gminnej w hekt. 0+09,00            Rz-188,21  m npm. Na odcinku A-A1-A2 niweleta zaprojektowana  w osi istniejącej drogi z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim (wcięcie w istniejącą skarpę) na odcinku  od hekt. 1+00 do 1+70, na pozostałym odcinku oś drogi utrzymać w odl. ~6,0 m od podnóża skarpy, znajdującej się po stronie północnej drogi. Na odcinku przy istniejących ogrodzeniach oś drogi utrzymać w odległości ~4,0 m od ogrodzeń. Na odcinku A1-B-B2 oś zlokalizowano w odległości 4,0 m od istniejących ogrodzeń występujących po stronie północnej dojazdu.

Niweleta maksymalnie  przebiega po terenie istniejącym, jedynie na odcinku A-A1-A2 od hekt. 0+00 do 0+34 minimalnie wyniesiono niweletę ponad teren co umożliwi wykonanie przepustu drogowego w hekt. 0+21 umożliwiającego odwodnienie przyległego terenu po stronie zachodniej ul. Kalwaryjskiej. Od hekt. 2+50 do 2+90 niweleta zaprojektowana w nasypie, utrzymując spadek podłużny na dojeździe do skrzyżowania w wys. 3%.

Minimalny spadek podłużny niwelety odcinka A-A1-A2 0,57 % maksymalny 8 %. Spadek niwelety odcinka  „A1-B-B2”  od 3 % do 1,82% z minimalnym wyniesieniem ponad istniejący teren i sięgaczy: B-B1 0,5 % i B3-B2-B4 6 – 7,6 %. Załomy niwelety wyokrąglono łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o promieniu R - 300 – 600 m.

3.8. Przekroje  poprzeczne

Przekrój  poprzeczny  dla odcinka oznaczonego  „A-A1-A2” stanowi :

- Jezdnia  szer. 2 x 2,50  = 5,00 m

- Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym

Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwustronny  do 2%, pobocza  5%

Pasy zieleni stanowią szerokości zróżnicowane i są uzależnione od geodezyjnego podziału terenu. Odcinek  „A-B-B2” o szerokości :

- Jednia szer. 2 x 2,50  = 5,00 m

- Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym

- Rów prawostronny głębokości do 0,6 m i szer. 2,0 m

Zróżnicowane szerokości pasów zieleni.

Odcinek B-B1 i B2-B4:

- Jednia szer. 2 x 1,50  = 3,00 m

- Pobocza  obustronne  szer. 1,00 m wzmocnione kruszywem kamiennym

Zróżnicowane szerokości pasów zieleni.

Zjazdy na posesje o szer. jezdni 4,00 - 5,00 m

3.9. Nawierzchnia  i  podbudowa

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o „Wytyczne techniczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji - projektowanie drogowych nawierzchni podatnych „WP-DP 20” i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP z 1997 r

Zaprojektowano konstrukcje jezdni do obciążenia osi 100 kN.

Dla celów drogowych określa się istniejący grunt   jako  niewysadzinowy  przepuszczalny  o nośności podłoża „G1”  Wskaźnik zagęszczenia  podłoża Is>1,00 i wtórnego modułu odkształcenia E2>100 MPa. Moduł odkształcenia należy wyznaczyć poprzez obciążenie płytą o średnicy > 30 cm wg BN-64/8931-02.

Przyjęto konstrukcję nawierzchni podatnych dla kategorii ruchu KR-1 o grubości warstw :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.3 cm o strukturze zamkniętej  0/12,8)            wg PN-74/S-96022-4

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm o strukturze częściowo zamkniętej (mieszanka 0/16) wg PN j.w. z obustronną odsadzką szer. 15 cm

- podbudowa gr. 20 cm (15 cm dla zatoki postojowej) z kruszywa łamanego o frakcji tłuczni 31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-64/8933-02 z obustronna odsadzką szer. 30 cm. Podbudowę należy zagęścić do osiągnięcia pierwotnego modułu sprężystości

E2 = min.100 MPa oraz w proporcji moduł wtórny do pierwotnego nie większy niż 2,2.

- warstwa odcinająca  z piasku gr. warstwy 13 cm z obustronna odsadzką szer. 30 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporności :

łączna grubość zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwą podsypki wynosi : 3+4+20+13= 40 cm i jest równa wymaganej  40 cm. Odcinek zatoki parkingowej od hekt. 2+11 do 2+36 obudowany od strony najazdu krawężnikiem najazdowym  o wym. 15 x 22 cm (5 cm w świetle) na ławie betonowej z oporem. Obrzeże stanowisk postojowych w terenie zielonym stanowi krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm wystający w świetle 12 cm. Krawężnik posadowiony na ławie betonowej z oporem (beton C 16/20).

Pobocza szer. 1,0 m wzmocnione warstwą tłucznia gr. 10 cm po zagęszczeniu.

Rozwiązania  konstrukcyjne  wg  szczegółu  rys. Nr 4 „Przekroje  konstrukcyjne  nawierzchni”.

3.11. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i przyległego terenu poprzez istniejące i projektowane spadki podłużne i poprzeczne w kierunku projektowanych przepustów drogowych. Część wód opadowych ulegnie infiltracji (tereny piaszczyste) a pozostała część zostaje sprowadzona do projektowanego odbiornika jakim jest rów otwarty jednostronny wzdłuż odcinka A1-B-B2. Dalszy odpływ w kierunku istniejącego przepustu drogowego okularowego 2 x 600 mm zlokalizowanego w koronie drogi powiatowej i dalej na tereny zalewowe rzeki Liswarty. Projektowane ukształtowanie terenu (wykonanie nasypów) oraz  prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z przyległych terenów spowodowało konieczność zaprojektowania trzech przepustów drogowych. Pierwszy na odcinku A-A1-A2 w hekt. 0+21. Przepust z rur karbowanych Ø 400 mm długości 18,0 m z polietylenu dużej gęstości PEHD kl. SN 8, ułożonych na podsypce z piasku gr. 10 cm. Przepust z obudowanymi ściankami czołowymi z betonu wylewanego C 20/25 na fundamencie betonowym jw. W hekt. 2+50 zaprojektowano przepust analogiczny lecz z rur Ø 600 mm długości 12,0 m.

Na odcinku B2-B4, dojazdowym do posesji (dz. ewid. Nr 222), w hekt. 0+21,50 zaprojektowano przepust ramowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wym. 0,8 x 1,40 x 1,50 m na płycie wylewanej gr. 20 cm z betonu C 12/15 na warstwie piaskowej gr. 15 cm po zagęszczeniu. W/w elementy stanowią własność właściciela posesji i są złożone w miejscu wbudowania. Rzuty i szczegóły konstrukcyjne przepustów wg rys. nr 5 „Przepusty-rzuty, przekroje”.

3.12. Roboty  ziemne

Podstawowe roboty ziemne to częściowe wykopy i nasypy wyliczone metodą przekrojów

poprzecznych. Ilość robót wyliczono w części tabelarycznej, które wynoszą :

- wykopy  181,3 m³

- nasypy   662,6 m³

Niedobór nasypów w ilości 481,3 m³ do uzyskania z korytowania i ukopu gruntu z transportem w miejsce wbudowania w nasyp. Roboty z korytowania jak i ukop i dowóz gruntu na nasyp wyliczono w części przedmiarowej kosztorysu.

3.13. Oznakowanie

Zachodzi potrzeba oznakowania samego skrzyżowania z drogą powiatową. Należy ustawić znak pionowy  A-7 „ustąp pierwszeństwa” przed skrzyżowaniem z drogą powiatową oraz znaki pionowe A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” i A-6c  „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” na drodze powiatowej przed skrzyżowaniem dróg . Szczegółowa lokalizacja znaków wg rys. nr 1 „plan sytuacyjno – wysokościowy”.

3.14. Roboty dodatkowe

W ramach   robót dodatkowych należy dokonać odkrywki istniejących kabli telefonicznych

i zabezpieczyć je w miejscach skrzyżowań z drogami rurami dwudzielnymi typu Arota. Zaleganie kabli przedstawiono na rys. Nr 1 .

Dokonać umocnienia skarpy po stronie zachodniej na odcinku A-A1-A2 od hekt. 1+00 do 1+65. Umocnienie płytami betonowymi prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60 x 40 x 10 cm na warstwie cementowo – piaskowej gr. 10 cm.

Uwaga   -   przed  rozpoczęciem  robót , wykonawca dokładnie  zlokalizuje  zaleganie  kabli  teletechnicznych  i  sprawdzi  głębokość  posadowienia.  Roboty  wykonywać  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  pod  nadzorem  administratora  tych  urządzeń.

3.15.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.

# Część  opisowa

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r  (Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane w zakresie dróg:

- Roboty rozbiórkowe (jezdnia +podbudowa + przepust)

- Wykonanie nasypu (roboty ziemne) w części projektowanej jezdni

- Wykopy  podłużne  - wykonanie rowu

- Wykonanie przepustów drogowych

- Wykonanie korytowania

- Budowa  jezdni  o nawierzchni  z  betonu  asfaltowego

- Wzmocnienie pobocza warstwa kruszywa łamanego

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak  obiektu  budowlanego  typu  kubaturowego.  Obiekt  budowlany  istniejący  to  jezdnia  tymczasowo  utwardzona  bitumem,  przepust  drogowy  z  rur  betonowych

( 300 cm  bez  ścianek czołowych – do rozbiórki oraz przepust okularowy 2 x 600 mm pod drogą powiatową nr 2014S.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  brak.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Przewidywane zagrożenia w czasie dokonywania rozbiórek nawierzchni utwardzonych sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki). Wykonywanie ukopów gruntu koparką, przemieszczenie gruntu w część nasypową  spycharką oraz transport   samochodami samowyładowczymi.   Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki, spycharki i pracy walca przy zagęszczeniu podbudowy.  Wykonywanie  robót  ziemnych

w  rejonie  zalegania  kabli  i  urządzeń energetycznych .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dźwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych).