Popów, 10.05.2006r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

- Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 tyś EURO.

- Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego /wg pkt. 1/ w pok. nr 5 lub pocztą.

- Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej  na istniejącej jezdni tłuczniowej w Kamieńszczyźnie  ulica Polna.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

a/.	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltem; 3820,00m2,

b/.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych , warstwa ścieralna o gr. 4cm po zagęszczeniu (uziarnienie 0/12.8); 3676,86m2

c/.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynk. o śr. 50mm; 4 szt.

d/.	Znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne, przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3m2 ,A4  szt. 2, B-33 szt. 4,

e/.	Przymocowanie tablic prowadzących ciągłych  U3D, U3c	szt. 2,

f/.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu.

Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV 45233120-6.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia		20 lipiec 2006r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę :

- 1.	Wypełnionego formularza ofertowego,

- 2.	Kosztorysu ofertowego,

3.	Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

4.	Kopii uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem izby budownictwa kierownika budowy przewidzianego do zatrudnienia przez wykonawcę na budowie.

5.	Potwierdzenia wniesienia wadium.

4/ Oświadczenia , że wykonawca  :

a/. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

b/. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c/. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,

d/. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokona oceny każdej oferty pod względem formalnym spełnianie w/w warunków.

- Informacja na temat wadium:

Wymagane wniesienie wadium – 1500zł.

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Kryterium oceny ofert cena. Znaczenie – 100%.

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6,

42-110 Popów w pok. nr 12 w terminie do dnia 30.05.2006r. do godz. 10.00.

- Termin związania z ofertą :

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 od terminu złożenia oferty.

Bolesław Świtała

Wójt