| Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOSAN s.c. |  |  |
| --- | --- | --- |
| „EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Iwona Chadryś 42-200 Częstochowa, ul. Bursztynowa 80/1 |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45232400-6 |  | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POSESJI |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ZAWADY I KAMIEŃSZCZYZNA GMINA POPÓW |
| INWESTOR | : | GMINA POPÓW |
| ADRES INWESTORA | : | UL. CZĘSTOCHOWSKA 6, ZAWADY 42-110 POPÓW |
| BRANŻA | : | instalacyjna |

| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | mgr inż. Agata Modrzycka |
| --- | --- | --- |
| DATA OPRACOWANIA | : | MARZEC 2014 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PRZYŁĄCZA SANITARNE |
| 1.1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 1) | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | (375.40)/1000 | km | 0.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.375 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-19 0219-01 1) analogia | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - montaż taśmy ostrzegawczej wzdłuż prowadzonych wykopów | m |  |  |
|  |  | 375.40 | m | 375.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 375.400 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 0807-01 2) | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.4 | m2 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0802-01 2) | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.4 | m2 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0103-04 2) | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.4 | m2 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0114-07 2) | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.4 | m2 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 0511-03 2) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.4 | m2 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-01 0505-01 1) | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.6 | m2 | 337.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 337.860 |
| 9 d.1.1 | KNR 2-01 0510-01 1) | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 375.40*1.5*0.6 | m2 | 337.860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 337.860 |
| 10 d.1.1 | KNR 4-04 1103-01 3) | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 |  |  |
|  |  | 25.6 | m3 | 25.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |
| 11 d.1.1 | KNR 4-04 1103-04 3) kalk. własna | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz zkosztami utylizacji | m3 |  |  |
|  |  | 25.6 | m3 | 25.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |
| 12 d.1.1 | KNR 4-04 1103-05 3) | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 | m3 |  |  |
|  |  | 25.6 | m3 | 25.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.600 |
| 1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE |
| 13 d.1.2 | KNR 2-01 0218-03 1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV | m3 |  |  |
|  |  | 0.8*(2.8*1.2*375.40) | m3 | 1009.075 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1009.075 |
| 14 d.1.2 | KNR 2-01 0317-0201 1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*(2.8*1.2*375.40)*0.5 | m3 | 126.134 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.134 |
| 15 d.1.2 | KNR 2-01 0317-0301 1) | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.2*(2.8*1.2*375.40)*0.5 | m3 | 126.134 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.134 |
| 16 d.1.2 | KNR 2-01 0324-02 1) | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 2.8*375.4*2 | m2 | 2102.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2102.240 |
| 17 d.1.2 | KNR 2-01 0230-02 1) | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 126.134*2+1009.075-225.24 | m3 | 1036.103 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1036.103 |
| 18 d.1.2 | KNR 2-01 0236-02 1) | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 126.134*2+1009.075-225.24 | m3 | 1036.103 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1036.103 |
| 19 d.1.2 | KNR 2-01 0212-08 1) | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 225.24 | m3 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 20 d.1.2 | KNR 2-01 0214-06 1) | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 | m3 |  |  |
|  |  | 225.24 | m3 | 225.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.240 |
| 1.3 |  | ROBOTY MONTAŻOWE |
| 21 d.1.3 | KNR 2-18 0501-03 4) | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 375.4*1.2 | m2 | 450.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.480 |
| 22 d.1.3 | KNR 2-18 0501-04 4) analogia | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 375.4*1.2 | m2 | 450.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.480 |
| 23 d.1.3 | KNR-W 2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 5) | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 5.0 | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 24 d.1.3 | KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908 5) | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 370.40 | m | 370.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 370.400 |
| 25 d.1.3 | KNR-W 2-18 0421-02 z.sz.3.4. 9908 5) | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione | szt |  |  |
|  |  | 20 | szt | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 26 d.1.3 | KNR-W 2-18 0517-01 5) | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm | szt |  |  |
|  |  | 91-27 | szt | 64.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.000 |
| 27 d.1.3 | KNR-W 2-18 0517-01 5) | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - z włazem żeliwnym typ ciężki | szt |  |  |
|  |  | 27 | szt | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 28 d.1.3 | kalk. własna | Inspekcja TV kanału | m |  |  |
|  |  | 375.4 | m | 375.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 375.400 |
| 29 d.1.3 | KNR 5-10 0303-01 6) | Układanie rur ochronnych o średnicy 80 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 30 d.1.3 | KNR 5-10 0303-01 6) | Układanie rur ochronnych o średnicy 50 mm w wykopie | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |